## Slide 1
On-Device Training
CheolHyeon Kwon
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

## Slide 2: Paper 1
A Mobile DNN Training Processor with Automatic Bit-precision Search and Fine-grained Sparsity Exploitation
  IEEE, 2021
  KAIST, Electrical Engineering

## Slide 3: Abstract
기존 모바일 DNN training processor는 high-bit-precision requirement, high ReLU-dependencies 로 인한 어려움을 겪고 있다.
제안하는 프로세서는 세가지 새로운 기능을 채택하여 해당 문제를 해결하고, 최종적으로 기존의 DNN Training Processor에 비해 최소 4.4배 이상의 에너지 효율을 달성한다.
  run-time automatic bit-precision searching
  bit-slice scalable core architecture with the input skipping functionality
  Iterative channel reordering unit

## Slide 4: Introduction
초기의 딥러닝은 주로 클라우드 서버에 의해 실행되었지만, 이는 사용자 데이터 전송으로 인해 프라이버시 문제가 존재한다.
딥러닝의 추론 기능은 전력 효율이 좋은 NPU의 개발로 모바일 장치에서 동작한다.
하지만 NPU의 수동적인 동작으로 DNN 어플리케이션에 제한을 건다.

## Slide 5: Introduction
하지만 제한된 자원과 배터리 용량으로 인해 모바일 장치에서의 DNN Training을 구현하는 것은 어렵다.
이로 인해 on-chip DNN training processor는 높은 배터리 효율과 높은 데이터 처리량을 가져야 한다.
기존의 프로세서는 3가지 문제로 인해 이런 목표를 달성하지 못했다.

## Slide 6: Introduction
기존의 추론 엔진은 하드웨어 가속을 위해 floating-point(FP) 기반의 구조를 채택했지만, 대다수의 학습 프로세서는 광범위한 표현 범위와 높은 정확도를 위해 fixed-point(FXP) 표현을 채택했다.
FXP 기반 학습에서 안정적인 결과를 위해서는 약 16비트가 필요했다. 이와 같은 높은 비트 정밀도 때문에 학습 분야가 제한되었다.
대부분의 DNN training processor는 zero-skipping을 통해 가속을 하지만, ReLU에 의존적이기 때문에 sparsity한 입력을 건너뛸 경우, 오류 전파 과정이 잘 동작하지 않는다.

## Slide 7: Paper 2
Continual Learning on the Edge with TensorFlow Lite
  arxiv, 2021
  CYENS

## Slide 8: Abstract
실제 문제를 해결하기 위한 정교한 딥러닝 모델을 임베디드 시스템에 배치하는 것은 어려움이 있다.
  개인정보 보호 및 데이터 제한
  네트워크 연결 문제
TensorFlow Lite는 현재 실험 단계인 전이 학습 API 를 제공하여 이런 문제를 해결하려고 한다.
COre50 벤치마크를 통해 해당 방법이 catastrophic forgetting(치명적 망각) 문제를 겪고 있다는 것을 알리고, 저자가 개발한 어플리케이션을 통해 지속적인 학습이 가능함을 나타낸다.

## Slide 9: Introduction
스마트폰, 로봇 및 기타 임베디드 장치에 딥러닝 모델을 배치하는 추세이다.
이들 대부분은 주로 오프라인으로 추론만을 제공하지만, 장치 내에서 학습해야 하는 경우가 있다.
TensorFlow Lite에서는 이를 전이학습을 통해 모델의 개인화에 집중하고 있다.
다만 전이학습을 위해서는 모든 새로운 클래스가 학습 중에 훈련 배치에 있어야 하는데, 그렇지 않으면 새로운 클래스가 나타날 때 마다 모델은 catastrophic forgetting을 겪는다.

## Slide 10: Introduction
실제 시나리오에서는 대부분 새로운 클래스는 점진적으로 나타나기 때문에, 임베디드 장치에서 전이학습이 적합하지 않게 된다.
CL(Continuous Learning)은 catastrophic forgetting의 해결책으로 주목받고, 이를 통한 다양한 벤치마킹과 평가에 대한 연구가 있다.
하지만 저자가 아는 한 CL 모델을 임베디드에 배치하는 연구는 소수이며, 특히 TF Lite를 통해 모바일에 배치하는 연구는 없다.

## Slide 11: Introduction
본 논문에서는 아래의 3가지를 다룬다.
  현재의 TF Lite의 API에 지속적인 학습을 통합하여 기능을 확장한다.
  직접 개발한 안드로이드 어플리케이션의 다양한 시나리오에서 전이학습과 CL을 사용하여 훈련된 모델을 비교하고, CL의 필요성을 나타낸다.
  TF Lite의 지속적인 추가 개발을 위해 소스코드를 공개한다.

## Slide 12: Paper2 - References
Example on-device model personalization with TensorFlow Lite
TensorFlow Blog, 2019
출처: https://blog.tensorflow.org/2019/12/example-on-device-model-personalization.html

## Slide 13: On-Device Training
tensorflow github 예제 프로그램

## Slide 14: On-Device Training
mnist 데이터를 통해 학습하고 0 ~ 9 분류를 위해 어플리케이션 UI 변경
모델 생성 코드 변경
NUM_CLASSES = 4 -> NUM_CLASSES = 10

## Slide 15: On-Device Training
28 X 28 크기인 mnist 학습을 위해 모델 생성 코드 변경
모델 최소 입력 사이즈 제한 – 패딩 사용해서 해결 예정
IMG_SIZE = 224 -> IMG_SIZE = 28

## Slide 16: Added 100 example
모델의 사이즈 제한으로 인해 28 X 28 의 사이즈에서 224 X 224로 패딩을 통해 Mnist 데이터를 가공하고, 해당 데이터를 프로그램에 내장해서 학습함.

## Slide 17: CPU, Memory
학습 전, 후 CPU, 메모리 사용량 큰 변화 없음

## Slide 18: Simple System Monitor - base

## Slide 19: Simple System Monitor – game(TFT with nothing)

## Slide 20: Simple System Monitor – game(TFT with 20 apps)

## Slide 21: Simple System Monitor – Modified Model(waiting)

## Slide 22: Simple System Monitor – Modified Model(training)

## Slide 23: Simple System Monitor – Modified Model(Inferencing)

## Slide 24: Simple System Monitor – Training, Inferencing with nothing

## Slide 25: Simple System Monitor – Training, Inferencing with 20 apps

## Slide 26: Simple System Monitor – Base Model(waiting)

## Slide 27: Simple System Monitor – Base Model(Training)

## Slide 28: Simple System Monitor – Base Model(Inferencing)

## Slide 29: Change Base Model
base model 파트를 변경해서 mnist를 학습하기 위한 모델 구성으로 변경
input size 조정(224 X 224 X 3 -> 28 X 28 X 1)
model.tflite 파일 생성 성공

## Slide 30: Change Base Model
안드로이드에 변경된 모델로 어플리케이션 빌드 실패

## Slide 31: Create New Model
TF Lite 예제 가이드를 따라 fashion mnist 데이터셋으로 학습한 TF Lite 모델 생성
기존 예제를 참조해서 model.tflite 파일 생성 성공

## Slide 32: Create New Model
안드로이드와 연동 실패
  가이드에 관련 내용 부재 및 deprecated된 자바코드 사용
  관련 자료 탐색 실패 및 실력 부진

## Slide 33: New Point of View
기존에 제공되는 전이학습 예제 어플리케이션은 메모리 부족 오류가 발생

## Slide 34: New Point of View
약 2000개의 이미지 까지는 수용 가능하지만 대략 2100개 정도의 이미지가 되면 메모리 오류가 발생하며 앱이 강제 종료됨.
강제 종료 시점

## Slide 35: New Point of View
학습을 위한 데이터를 메모리가 아닌 I/O에 저장 및 불러오기로 구현 예정
소스 코드 분석중
  ImageAnalysis, ImageAnalysis.Analyzer
  CameraX.bindToLifecycle
  ExcutorService
  위 부분들과 쓰레드 대한 동작 분석 필요

## Slide 36: Question
현재는 모델에서 가져온 이미지의 Bottleneck feature(float[62720]) 을 , On-Hot-Encoding(float[4])과 함께 List에 저장.
이미지를 I/O에 저장하고, 다시 불러와서 학습을 할 때 결국 이미지를 load 해서 메모리에 올려서 학습하면 같은 문제가 발생할 것이라고 추측.
과거에 mnist 를 패딩을 통해 224 x 224로 만들고 학습시켰을 때에도 동일한 OutOfMemoryError 발생.

## Slide 37: Base model
기존의 학습 과정
  데이터 추가
  학습
비트맵 이미지
float[62720]
ArrayList
Interpreter로 변환
저장
ArrayList
ArrayList
셔플
ArrayList(크기 n)
*배치 사이즈 n만큼 subList
Loss 반환
Interpreter 로 학습
*배치 사이즈: 샘플 수가 20 이하일 때는 샘플 수, 20 이상이면 20

## Slide 38: Modified model
개선된 학습 과정
  데이터 추가
  학습
비트맵 이미지
float[62720]
String
Interpreter로 변환
String으로 변환
sample.txt
txt 파일에 저장
sample.txt
String
파일 읽기 (필요 라인)
float[62720]
split으로 float 배열로 변환
ArrayList(크기 n)
ArrayList에 추가, 배치 사이즈 n만큼 반복
ArrayList(크기 n)
Loss 반환
셔플
Interpreter 로 학습
*배치 사이즈: 샘플 수가 20 이하일 때는 샘플 수, 20 이상이면 20

## Slide 39: Changed Application
파일 입출력 방식을 통해 데이터를 저장하도록 변경
메모리 부족으로 인한 데이터 수의 제약을 해결함

## Slide 40: Add Sample speed test
각 어플리케이션에서 샘플을 2000개 추가할 때 소요 시간 비교
기존의 예제 어플리케이션과 변경한 어플리케이션을 각각 5번씩 측정
평균 소요 시간은 둘 다 3분 51.2초 로 동일한 결과를 나타냄
 | 기존 | 변경
1 | 3분 50초 | 3분 53초
2 | 3분 51초 | 3분 50초
3 | 3분 50초 | 3분 51초
4 | 3분 52초 | 3분 51초
5 | 3분 53초 | 3분 51초
평균 | 3분 51.2초 | 3분 51.2초

## Slide 41: Inference speed
샘플 추가 후 학습이 비정상적으로 오래 걸리는 현상 발생
각 클래스별 100개의 데이터를 추가하여 학습함
  기존 방식은 약 0.3초 소요
  변경된 방식은 약 7분 소요

## Slide 42: Inference speed
로그 분석 결과, 파일에서 특정 라인을 읽어오는 과정에서 지연 발생
  학습 처음과 마지막의 읽기 속도가 다름
  데이터를 읽는 속도가 시간이 지날수록 점점 느려진다
  파일의 크기가 더 클 때 더 느림
약 0.014초
약 1.57초
처음 데이터 (1/400)
마지막 데이터 (400/400)

## Slide 43: Inference speed improvement
데이터베이스를 사용하여 데이터를 읽는 방법 구현 중